QSMEE Axle Load Scales
Specifications

Load cell LC-4103 K100

Specifications Rated capacities ..........................60 kgf, 100 kgf, 150 kgf Rated output ..................................1 mV/V+15/-0% Maximum deadweight .................80% of rated capacity Maximum safe overload .............300% of rated capacity Combined error ...........................±0.015% of rated output Creep .............................................±0.05% of rated output/hour Zero balance ...............................20 ± 5% of rated output Compensated temperature range .....................-10 °C to +40 °C/+14 °F to +104 °F Recommended excitation voltage .......................12 V Maximum excitation voltage .........................................15 V input terminal resistance .........Approximately 400 Ω Output terminal resistance .....350 Ω ± 5 Ω Insulation resistance ...............Greater than 5000 MΩ at DC50 V Temperature effect Zero .............................................0.004% of rated output/°C Span ............................................0.0014% of rated output/°C Typ. Platform size .............................400 × 600 mm/15.8 × 23.6 inches Cable length .............................2 m/78 inches

Display:-